# Tundlikkus

Tihti on vajalik teada, kuidas môjutab mingi skeemielement skkemi parameetritele. Seda nimetatakse tundlikkuseks antud elemendi jaoks.

, kus, dT on ülekande muutus ja dg mingi parameeri muutus nimetatakse absoluutseks tundlikkuseks, praktikas kasutatakse rohkem logaritmililist, ehk suhtelist tundlikkust.

suhtelise tundlikkuse korral saab määrata tundlikkuse suurust

- suur tundlikkus

-väga suur tundlikkus

-väike tundlikkus

-väga väike tundlikkus

Kui tundlikkus on väike siis

Tundlikkuse arvutamiseks ülekandest on sobiv kasutada valemit

, kus D0 on ülekande nimetaja, milles element, mille suhtes tundlikkust otsitakse on asendatud nulliga ja N0 on ülekande lugeja, milles element, mille jaoks tundlikkust otsitakse asendatud nulliga

Tundlikkuse môôtmisel tuleb môôteskeemis muuta vastava elemendi väärtus ja välja arvutada ülekande ja elemendi suhteline muutus . Skeemi ülekanne

Ja ülekande suhteline muutus , kus T0 on ülekanne enne elemendi parameerti muutmist ja T1 on ülekanne peale elemendi parameetri muutmist.

Elemendi juhtivuse muutus , kus g0 on elemendi juhtivus enne muutmist ja g1 elemendi juhtivus pärast muutmist ja

Ülekandest arvutatud tundlikkus

Martin Jaanus